АО «ГМС Ливгидромаш» продолжает расширять потребительские свойства выпускаемой насосной продукции для пищевых производств.

На базе широко применяемых и зарекомендовавших себя во всех отраслях народного хозяйства шестерённых насосов типа Ш40 разработано исполнение шестерённого насоса Ш40-4П с применением материалов проточной части допущенных к контакту с пищевыми продуктами, отвечает требованиям Технического регламента Таможенного союза (ТРТС).

Насос Ш40-4П предназначен для применения в пищевой промышленности при перекачивании растительных масел, жира и его заменителей, смеси масла и жира, топлёных смесей, майонеза и других жидкостей обладающих смазывающей способностью и обеспечивающих скорость проникновения коррозии в материал проточной части насоса не более 0,1 мм/год, при их кинематической вязкости от 0,018×10-4 до 22×10-4 м2/с (от 1,08 до 300ºВУ) и температуре до 373К (100°С).

Преимуществами данного насоса являются:

- простота конструкции, обеспечивающая его высокую надёжность;

- высокий КПД;

- компактные размеры позволяют использовать насосы в ограниченном пространстве;

- насосы практически не требуют техобслуживания;

- имеется доступ к проведению санитарно-гигиенических мероприятий.

Характеристики насоса:

- подача при перекачивании масла вязкостью 0,75×10-4 м2/с (10ºВУ) - 19,5 м3/ч;

- давление на выходе не более - 4 кгс/см2,

- мощность электронасоса, при перекачивании масла вязкостью 0,75×10-4 м2/с(10ºВУ) - 5 кВт

- частота вращения - 980 об/мин, напряжение сети - 220/380 В

Материалы проточной части насоса Ш40-4П, допущенные для контакта с пищевыми продуктами:

По вопросам приобретения обращаться:

АО «ГМС Ливгидромаш» 303851, Орловская область, г. Ливны, ул. Мира, 231.

www.hms-livgadromash.ru  sbyt@hms-livgidromash.ru

тел.: 8(48677)7-12-42 8(48677)7-18-90(многоканальный)