Освоен выпуск насосов шестерённых

типа НМШГ120-10

габаритно-присоединительные размеры и характеристики

соответствуют насосу ДС-125

Предназначен для перекачивания вязких и легкозастывающих жидкостей (парафин, нефть, мазут, битум, деготь, битумные эмульсии, масла, продукты нефтепереработки и др.), обладающих смазывающей  способностью, с кинематической вязкостью от 0,75(10-4 до 35,00(10-4 м2/с (10…470°ВУ), температурой до 200°С (473 К).

Применение

Широко применяется в стационарных установках, на асфальтобетонных заводах, пунктах налива, передвижных нефте- и битумовозах, в химической, нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности, где ранее применялся электронасос ДС-125.

Преимущества

- простота конструкции обеспечивает его высокую надёжность;

- удобное техническое обслуживание и эксплуатация;

- реверсивное направление вращения (вход с любой стороны).

- компактные размеры обеспечивают возможность использования в ограниченном пространстве

Технические характеристики

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
| Подача насоса в агрегате, м3/ч (л/с), не менее | 30,0 (8,33) |
| Давление на выходе из насоса в агрегате, МПа (кгс/см2), не более | 0,6 (6) |
| Частота вращения, с-1 (об/мин) | 6,92 (415) |
| Допускаемая вакуумметрическая высота всасывания, м | 5 |
| КПД насоса в агрегате, %, не менее | 50 |
| Мощность насоса в агрегате, кВт, не более | 10 |
| Внешняя утечка, м3/ч (л/ч), не более | 6(10-4 (0,6) |
| Давление теплоносителя, МПа (кгс/см2), не более | 0,8 (8) |
| Температура теплоносителя, °С, не более | 180 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Род тока | переменный |
| Примечания 1 Параметры указаны для масла вязкостью 1,5∙10 -4 м2/с (10°ВУ). 2 Мощность указана максимальная при отклонении подачи до +10% от номинальной. |

Габаритный чертеж насоса

Габаритный чертеж электронасосного агрегата

Назначение

Станция управления и защиты «Лоцман+ L2» предназначена  для  управления и защиты любых трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором как отечественного, так и импортного производства по командам оператора или сигналам от датчиков и соответствует требованиям технических условий ТУ 3432-112-00217975-2011.

СУиЗ «Лоцман+ L2» выполняет:

- защиту электродвигателей асинхронных трехфазных:

  - защита электродвигателя от перегрузки/недогрузки по току;

По вопросам приобретения обращаться:

ОАО «ГМС Ливгидромаш»

303851, Орловская область, г. Ливны, ул. Мира, 231.

www.hms-livgidromash.ru	sbyt@hms-livgidromash.ru

тел (48677) 7-18-90 – многоканальный;	факс (48677) 7-12-42